## Slide 1
Production ReadOut P2-Basket
(610x550mm²)
2024-2025

## Slide 2: IBE-ELECTRONICS ( Société CHINE- Usine Chine)
Demande READOUT FLEX-Lot 1: Commande n° 4001044268
  Livraison: Juin 2024
  Quantité: 5
  2 couches
  Polyimide 50µm type Dupont Pyralux AP 8525
  Epaisseur cuivre de base: 18 µm
  Epaisseur cuivre finie Top/Bot: 28 µm
  Finition OSP 345 nm
  Finition ENIG Pad- Hirose Connecteur ??
Résultat:
- Présence de plis +++ à cause de la grande taille et de la faible épaisseur du polyimide
- Flex délicat à manipuler pour le process bulk: augmentation de plis
- Finition OSP non retiré chimiquement
Demande initiale BUTTON PLATING : REFUSEE!

## Slide 3: IBE-ELECTRONICS ( Société CHINE- Usine Chine)
Demande Devis de ReadOut FLEX 50µm + Stiffener 150µm: ACCEPTEE mais présence de plis sur Flex à cause la grande taille et de la faible épaisseur du Flex.
Possibilité de diminuer les plis sur le Stiffener par une presse à vide chauffante ? Attente de confirmation d’IBE
Réponse : Oui, l’utilisation de la presse à vide chauffante diminuera les plis…
  Quantité: 5
  2 couches
  Polyimide 50µm type kapton Dupont 8525
  Epaisseur cuivre finie Top/Bot: 18 µm
  Finition ENIG Pad-Hirose Connecteur
  Finition OSP
  Stiffener FR4 100 µm
Devis reçu, total 3185 €: commande à passer ? ?

## Slide 4: NCAB ( Bureau France-Usine Chine)
Demande READOUT FLEX-Lot 1: Commande n° 4001047488
  Livraison: Septembre 2024
  Quantité: 5
  2 couches
  Polyimide 50µm type Dupont Pyralux AP 7156 E
  Epaisseur cuivre base: 9 µm (1/4 oz)
  Epaisseur cuivre finie Top/Bot: 22,5/23,5 µm
  Finition OSP
  Finition ENIG Pad-Hirose Connecteur
  Présence de bord technique ( planche de travail )
Résultat:
- Présence de plis ++
- Finition OSP non retiré chimiquement
- Flex délicat à manipuler pour le process bulk: augmentation de plis
Demande initiale BUTTON PLATING ( cuivre base 9µm/ recharge pastille-via diamètre 800µm): ESSAIS ECHEC! ( Juillet 2024)

## Slide 5: NCAB ( Bureau France-Usine Chine)
Demande ReadOut PCB-RIGIDE ( refus « Oxyde Brun »):
  Quantité: 10
  2 couches
  FR4 Standard 100 ou 200µm, Tg=170°C
  Cuivre de base: 9 µm
  Epaisseur cuivre finie Top/Bot: 20/20 µm, à reconfirmer
  Finition Flash Gold Pad-Hirose Connecteur
  Finition OSP
Devis reçu, cout total 1810€ : commande à passer??
Demande FLEX 50µm + Stiffener 100µm: REFUSEE car taille hors standard
Demande PCB-RIGIDE en Button Plating ( Cuivre 9 µm) ? Plot Bulk = 1 mm, zone morte trop importante??

## Slide 6: CERN ( Labo Rui)
Demande READOUT FLEX-Lot 1: Commande n° 4001044461
  Livraison: Juillet 2024
  Quantité: 5
  2 couches
  Polyimide 50µm type APICAL NP
  Epaisseur cuivre base: 5 µm
  Epaisseur cuivre finie Top/Bot: 10 µm
  Finition ENIG Pad-Hirose Connecteur
  Présence de bord technique ( planche de travail )
Résultat:
- Présence de plis +
- Flex délicat à manipuler pour le process bulk: augmentation de plis

## Slide 7: CERN ( Labo Rui)
Demande Devis READOUT FLEX 50µm +Stiffener 150µm : ACCEPTEE
  Quantité: 5
  2 couches
  Polyimide 50µm type APICAL NP
  Epaisseur cuivre base: 5 µm
  Epaisseur cuivre finie Top/Bot: 10 µm
  Oxyde Brun sur ZA
  Finition ENIG Pad-Hirose Connecteur
  Stiffener FR4 100 µm
  Présence de bord technique ( planche de travail )
Devis reçu, Cout total: 8738 CHF: Commande à passer ??

## Slide 8: WURTH ELECTRONICS ( USINE CHINE)
Demande READOUT PCB-RIGIDE-Lot 1: Commande n° 4001064186
  Livraison: Janvier 2025
  Quantité: 3
  2 couches
  FR4 Standard 200µm, Tg=170°C
  Epaisseur cuivre base: 12 µm (1/3 oz)
  Epaisseur cuivre finie Top/Bot: 29/27 µm
  Finition ENIG Pad-Hirose Connecteur
  Finition OSP: 360nm
  Finition Oxyde Brun Top: Oublié! Demande Fabrication nouveau Lot ( avoir sur facture 50% prix du Lot1)
Résultat:
- Etat de surface sans défaut
- Finition OSP retiré chimiquement: bain acide citrique 20%
- PCB facile à manipuler pour le process bulk: succès !

## Slide 9: WURTH ELECTRONICS ( USINE CHINE)
Demande READOUT PCB-RIGIDE-Lot 2: Commande n° 4001073784
  Livraison: Mai 2025
  Quantité: 3
  2 couches
  FR4 Standard 200µm, Tg=170°C
  Epaisseur cuivre base: 9 µm
  Epaisseur cuivre finie Top/Bot: 30/30 µm (max)
  Finition ENIG Pad-Hirose Connecteur
  Finition Oxyde-Brun TOP
Résultat:
- ECHEC! Présence de trace ENIG sur tout le PCB ( x3) car le film sec endommagé: Lot refusé par le CP ( avril 2025)
- Lancement nouveau sans surcout : Colis reçu le 19/05/2025
Epaisseur Top/Bot: 26/28 µm
Finition ENIG Pads connecteurs
Finition Oxyde Brun sur ZA + grillage TOP/Bot + Piste…

## Slide 10: WURTH ELECTRONICS ( USINE CHINE)
Demande READOUT PCB-RIGIDE-Lot 3: Commande n° 4001073784
  Livraison: septembre 2025
  Quantité: 3
  2 couches
  FR4 Standard 200µm, Tg=170°C
  Epaisseur cuivre base: 18 µm
  Epaisseur cuivre finie Top/Bot: 18/18 µm (max)// Button Plating
  Finition ENIG Pad-Hirose Connecteur
  Finition Oxyde-Brun TOP
Résultat:
Epaisseur Top/Bot: 15/13 µm
Finition ENIG Pads connecteurs
Finition Oxyde Brun sur ZA + grillage TOP/Bot + Piste…

## Slide 11: WURTH ELECTRONICS ( USINE CHINE)
Demande READOUT PCB-RIGIDE-Lot 4: Commande n° 4001110956
  Livraison: 24/04/2026
  Quantité: 5
  2 couches
  FR4 Standard 200 µm, Tg=180°C
  Epaisseur cuivre base: 18 µm
  Epaisseur cuivre finie Top/Bot: 25/25 µm (max)
  Finition ENIG Pad-Hirose Connecteur
  Ajout bord technique pour faciliter la mise en bulk
Résultat: Epaisseur Cuivre Finie Top/Bot: 15/17 µm
Finition ENIG Pads connecteurs

## Slide 12: WURTH ELECTRONICS ( USINE CHINE)
Demande READOUT PCB-RIGIDE-DUMMY-Lot 5: Commande n° 4001111001
  Livraison:
  Quantité: 5
  2 couches
  FR4 Standard 200µm, Tg=180°C
  Epaisseur cuivre base: 18 µm
  Ajout bord technique pour faciliter la mise en bulk
Résultat: Epaisseur Cuivre Finie Top/Bot: 18/18 µm